АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «    10   » _апреля 2023 года

| Марка, модель ТС | Экскаватор ЭО-2621В-3 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | 02 УЕ 2515 |
| Инвентарный номер | 19-00002359 |
| Идентификационный номер (VIN) | 2221 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 473989 |
| Шасси, (рама) № | 82100106 |
| Кузов, (прицеп) № | - |
| Цвет кузова (кабины) | синий |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | ВЕ 620376 |
| Свидетельство о регистрации ТС | СЕ 036338 |
| Балансовая стоимость, руб. | 759 472,80 |
| Остаточная стоимость, руб. | 171 739,65 |
| Пробег (показание одометра) км. | 7979 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово

Адрес владельца  РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Промышленная, д.1

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

нет

2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

нет

3. Дополнительно установленное оборудование:

нет

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

нет                                                                                                                                                                           __________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Гидравлическое оборудование:  износ гидрораспределителя, требуется частичный ремонт

Двигатель:

износ ТНВД и форсунок, требуется частичный ремонт

Трансмиссия:

износ шестерен коробки передач, требуется ремонт

Ходовая часть:

износ рулевого привода и рулевых тяг, шин задних колес, тормозных дисков, требуется текущий ремонт

Салон:

коррозия кабины, рамы (ржавчины, сколы, трещины)

Заключение о техническом состоянии:

Экскаватор технически исправен

Директор филиала __________________________________/ Р.Д. Ахметшин /

Начальник СМиТ _________________________________/ В.А. Сычев /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/