АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «             »              2023 года

| Марка, модель ТС | УАЗ-390995 ТС28091-13 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Т493НМ102 |
| Инвентарный номер | 601528 |
| Идентификационный номер (VIN) | Z70280913B0000662 |
| Год выпуска ТС | 2011 |
| Модель, № двигателя | 409100-B3014785 |
| Шасси, (рама) № | 374100B0445116 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900B0203640 |
| Цвет кузова (кабины) | ГОСТ Р 50574-2002 |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 МУ 476301 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 0220 509906 |
| Балансовая стоимость, руб. | 386 451,87 |
| Остаточная стоимость, руб. | 42938.17 |
| Пробег (показание одометра) км. | 412917 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке

Адрес владельца: 453126, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 2.

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: __________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, коленчатого вала, повышенный расход масла. Требуется капитальный ремонт.

Трансмиссия: Износ КПП, главной передачи, редуктора заднего моста, кардана. Требуется частичный ремонт.

Ходовая часть: Износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, тормозных барабанов и накладок, коррозия болтовых соединений. Требуется частичный ремонт

Салон: Сквозная коррозия кабины, обшивка сидений и салона изношена. требуется замена сидений.

Заключение о техническом состоянии: Транспортное средство технически исправно.

Директор филиала __________________________________/ _____О.А.Бойцов____________/

Начальник СМиТ _________________________________/ _______Ю.А.Моторин_____________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/