АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «04» апреля 2023 года

| Марка, модель ТС | ЭО-2626 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | 02МК9047 |
| Инвентарный номер | 13-01050410 |
| Идентификационный номер (VIN) | 6775/82011294 |
| Год выпуска ТС | 2008 |
| Модель, № двигателя | Д-245, №410223 |
| Шасси, (рама) № | 6775/82011294 |
| Кузов, (прицеп) № | - |
| Цвет кузова (кабины) | Синий |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | ВЕ 554383 |
| Свидетельство о регистрации ТС | СЕ 254339 |
| Балансовая стоимость, руб. | 747 499,31 |
| Остаточная стоимость, руб. | 102 867,18 |
| Пробег (показание одометра) км. | 5975 м/ч |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 15.

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: __________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, коленчатого вала, повышенный расход масла. Требуется частичный ремонт.

Трансмиссия: Износ КПП, главной передачи, редуктора заднего моста, кардана. Требуется частичный ремонт.

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, подшипников ступиц, рулевых наконечников,  износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется частичный ремонт.

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам, обшивка сидений и салона изношена. Требуется частичный ремонт.

Навесное оборудование: Замена гидроцилиндра стрелы, предельный износ и коррозия механизма поворота, рамы, выносных опор, пальцев, втулок стрел. Нарушена герметичность рукавов высокого давления. Требуется замена НШ-100, износ золотников, клапанов гидрораспределителя. Требуется частичный ремонт.

Заключение о техническом состоянии: Транспортное средство технически исправно.

Директор филиала __________________________________/ _____Р.М. Талипов______________/

Начальник СМиТ _________________________________/ _______Р.У. Имамов_______________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/