АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «2» октября 2023 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Х365ХХ102 |
| Инвентарный номер | 11-7900 |
| Идентификационный номер (VIN) | Z10280913C0000854 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100, С3011132 |
| Шасси, (рама) № | 374100С0473994 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900С0202496 |
| Цвет кузова (кабины) | ГОСТ Р 50574-2002 |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73НМ229059 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 0213№769620 |
| Балансовая стоимость, руб. | 408 326,87 |
| Остаточная стоимость, руб. | 36 154,09 |
| Пробег (показание одометра) км. | 264 592 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО “Газпром газораспределение Уфа”

в г. Туймазы.

Адрес владельца: г. Туймазы ул. Гафурова 31а

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: пропуски охлаждающей жидкости в систему смазки, требуется капитальный ремонт.

Трансмиссия: износ синхронизаторов первичного вала и подшипников КПП, износ подшипников раздаточной коробки, люфт на переднем карданном валу, требуется капитальный ремонт.

Ходовая часть: износ рессорных подушек, износ рессор, износ рулевых наконечников, износ ступичных подшипников, износ подушек коробки, износ тормозных колодок и задних накладок, течь амортизаторов, требуется капитальный ремонт.

Салон: трещина на лобовом стекле, передние сидения изношены, требуется капитальный ремонт.

Заключение о техническом состоянии: Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала __________________________________/ А.З. Якупов /

Начальник СМиТ _________________________________/ Р.А. Габдрахманов /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/