АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «01» август 2023 года

| Марка, модель ТС | Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе трактора «Беларус 82.1» |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | 02УВ3288 |
| Инвентарный номер | 7906 |
| Идентификационный номер (VIN) | 6944/82100081 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 471879 |
| Шасси, (рама) № | 6944/82100081 |
| Кузов, (прицеп) № | - |
| Цвет кузова (кабины) | Синий |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | ВЕ 620391 |
| Свидетельство о регистрации ТС | СА 052158 |
| Балансовая стоимость, руб. | 1079700,34 |
| Остаточная стоимость, руб. | 279233,26 |
| Пробег (показание одометра) км. | 8837 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО “Газпром газораспределение Уфа”

в г. Туймазы.

Адрес владельца: г. Туймазы ул. Гафурова 31а

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель: износ кривошипно-шатунного механизма, неотрегулированны зазоры в клапанах,перебои в работе ДВС,требуется частичный ремонт.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: износ в переднем редукторе (шумы), износ подшипников КПП,дефект фиксатора в крышке, люфт на карданном валу, износ цапф отводки вилки сцепления,требуется ремонт.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Износ подшипников ступиц, требуется текущий ремонт.

__________________________________________________________________________________________

Гидравлика: Износ втулок зубьев ковша,задиры штока гидроцилиндров, требуется текущий ремонт.

__________________________________________________________________________________________

Салон: Сидение оператора требует ремонта.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии: Автомобиль технически исправен

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ А.З. Якупов /

Начальник СМиТ _________________________________/ Р.А. Габдрахманов /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/