АКТ

Технического осмотра транспортного средства

| Марка, модель ТС | МТЗ-82.1 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 4954МС_02 |
| Заводской № машины | 189878 |
| Год выпуска ТС | 1985 |
| Модель, № двигателя | 467824 |
| Шасси, (рама) № | ----- |
| Кузов, (прицеп) № | ----- |
| Цвет кузова (кабины) | голубой |
| Паспорт самоходной машины (ПСМ) | ВВ285151 |
| Свидетельство о регистрации ТС | СК№376015 |
| Балансовая стоимость, руб. | 64686,84 |
| Остаточная стоимость, руб. | 0 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа»  в д.Князево (Центральный филиал)

Адрес владельца  _Уфа, д.Князево, Калининский р-он, ул. Кирова, 2.

В результате визуального осмотра установлено

1. Пробег   852 м/ч

2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  Не заменены

3. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: Не переоборудовано

4. Дополнительно установленное оборудование:  передний бульдозерный отвал

5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:   -----

6. Эксплуатационные дефекты: Износ гидрораспределителей; износ шестиренчетых насосов; трещины изоляции электропроводки; обрывы электропроводки; не исправное сигнальное оборудование (габариты, тормоза, поворотники).

Двигатель: износ поршневой группы.

Трансмиссия:  Требуется капитальный ремонт КПП, требуется замена сцепления.

Ходовая часть: износ рулевых наконечников; трещины дисков колесных.

Салон: Продавлено сиденье; коррозия сварных швов; коррозионные отверстия пола.

Заключение о техническом состоянии. Транспортное средство неисправено.

Начальник СМиТ						_________________/ И.Г. Бакиров /

Старший механик						_________________/ Д.Р. Шаймарданов /

Механик СМиТ						_________________/ Р.М. Зарипов /